ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТУ ИЗДЕЛИЯ

Оригинал-макет изделия должен предоставляться в электронной форме в масштабе 1:1 на компьютерных носителях  с прилагаемой к ним распечаткой на лазерном или струйном принтере (на белой бумаге с разрешением не менее 300 dpi) или по электронной почте (требуется утверждение полученного оригинал-макета).
Каждый использованный шрифт должен быть переведен в кривые. В обратном случае необходимо отдельно предоставить шрифт, используемый в макете.
Оригинал-макет должен исполняться в векторной графике в форматах Corel Draw (предпочтительнее) или Adobe Illustrator (в кривых, без обводок и наложений объектов друг на друга). Каждый объект должен быть построен с минимально возможным количеством точек. Все объекты должны быть не сгруппированы, а объединены (ARRANGE (ВЫРАВНИВАНИЕ)  >>> COMBINE (КОМБИНИРОВАТЬ). 

Недопустимо использование в макете растровых и штриховых (Bitmap) монохромных изображений. Векторизация изображений оплачивается отдельно и расценивается как изготовление оригинал- макета. 
При изготовлении макета (эскиза) необходимо учитывать следующие параметры:

- Минимальная толщина линий в макете: 
Толщина линий в макете не менее 0,5 мм. Меньший размер оговаривается отдельно.
Причём необходимо учитывать как толщину линий, так и расстояние между линиями (!)
В частности в надписях необходимо учитывать толщину линий в буквах, линии внутри  буквы ( к примеру буквы А,Д,О,Р и т.д.), и расстояние между буквами;

- Все использованные цвета должны быть указаны в соответствии с веером фирмы Pantone Solid Guide. Цвет изделия, чаще всего, отличается от макета на экране Вашего компьютера (или напечатанного на принтере), и поэтому в макете необходимо указывать цвет по международной шкале цветов PANTONE;

- В изделиях разные цвета, чаще всего, отделяются друг от друга бортиком толщиной 0,15 – 0.2мм;

- Логотипы и тексты должны быть в виде контурных объектов;

- Если изделие имеет рисунок разных уровней, то необходим его вид в разрезе с указанием подъема (в милиметрах).

Чем больше деталей в макете и чем они меньше – тем дольше изготавливаются форма и  само изделие. Нет необходимости архивировать файлы, созданные в CorelDraw, т.к. они уже имеют компрессию, и при сжатии размер файла практически не изменится.
В случае несоблюдения вышеперечисленных требований претензии к качеству продукции не принимаются.