# Техническое задание на новогоднюю стойку

# Указаны внешние размеры стойки

# Тираж: 6200 штук

# Количество полок: 4

Нагрузка на полку: 3 кг

Время эксплуатации: 2 месяца

Детали: топер, 4 полки, тумба, решетка тумбы, стенки.

Поставка стойки: в плоском полусобранном виде

Упаковка: гофрокартон

Сборка: простая

Материал стойки: гофрокартон профиль B белый-бурый

Печать: флексо в 1 цвет 1+0

Покрытие: лак

Лайнер: 180 гр/м

Материал топера: гофрокартон профиль В белый-бурый

Печать: офсетная CMYK 4+0

Покрыйтие: лак

Лайнер: 180 гр/м

Области запечатки:

Полки: внешние поверхности цветные, внутри белые

Боковые стенки: внешние и внутренние поверхности цветные

Задняя стенка: внешняя и внутрення части белые

Тумба: передняя, и две боковые стенки - цветные, задняя стенка-белая

Топер: передняя часть цветная, оборот белый