Задача закрыть заднюю часть конструкции  профнастилом для того, что бы не вырывало изображение. Возможно рассмотрение ваших предложений по материалам, но основная задача – это максимально дешёвый вариант и надёжность данного материала.

Размеры данной конструкции (рамы 6 метров – высота и 112 метров – длинна) общая площадь работ около 720 м2.

1-й этап

Обшивка задней части стального каркаса гофрированным  оцинкованным Профнастилом толщиной 0,7 мм., размер листа 1000*6000 мм.

2-й этап

Установка каркасной рамы из профильной трубы 25*25 мм. для крепления баннера или сетки с изображением. Вся длинна конструкции делится на сегменты: 6 (шесть) отрезков по 18*6 метра и  1 (один) отрезок 12*6 метра.

Или на 3 равнозначных отрезка.

3-й этап

Печать и монтаж изображения:

Печать 360 dpi. общая площадь 736,15  кв.м., проварка, люверсы, репшнур в сварной шов для натяжки

Монтаж баннера или сетки