Коммерческое предложение

(1 вариант)

Объем работы: изготовление и монтаж наружной рекламы

Количество: 1

Описание материалов -

| Световые буквы «Суши»: |  |
| --- | --- |
| светодиоды белого свечения |  |
| -материал | Лицевая плоскость – желтый светорассеивающий акрил 3 мм. Торец букв – ПВХ 3 мм, закатывается пленкой Oracal 641 № 021.Задник букв ПВХ 5 мм. Монтируются на композитную панель согласно макету. |
| -высота букв | 742мм |
| Логотип «Тарелка» |  |
| Светодиоды белого свечения Габарит: 576*700мм | Лицевая плоскость – молочный светорассеивающий акрил 3мм. Торец – ПВХ 3 мм, закатывается пленкой Oracal 641№ 010. Задник ПВХ 5 мм. Монтируется на подложку согласно макету. |
| Световые буквы «Wok»: светодиоды красного свечения | Лицевая плоскость – красный светорассеивающий акрил 3 мм, Торец букв – ПВХ 3 мм, закатывается пленкой Oracal 641 № 031. Задник букв ПВХ 5 мм. Монтируются на композитную панель согласно макету. |
| -высота букв | W – 557мм O – 472мм K –741 мм |
| Подложка: |  |
| -материал | Композит 3мм |
| -размеры | 8350 мм х 900 мм |
| -печать | Самоклейка с глянцевой ламинацией, накатывается на композитную подложку. Печать – 8350*90мм. |
| -технологические особенности | Монтируется на раму из профильной трубы 20 х 20 мм. Рама окрашена трехкомпонентной краской по металлу. |
| Буквы «Сеть магазинов» |  |
| -материал | Фрезеруются на прорез в подложке согласно макету. Лицевая плоскость желтый светорассеивающий акрил 3мм. Внутренняя засветка – светодиоды белого свечения. Высота букв – 126 мм. |
| монтаж | Согласно макету |
| Срок изготовления: | По согласованию с заказчиком. |
| Срок монтажа: | По согласованию с заказчиком. |